| -8- ШРС 12-300 ШРС 12-300ДС ШРС 12-400 ШРС 12-400 ДС ШРС 14-300 ШРС 14-300ДС ШРС 14-400 ШРС 14-400 ДС Установите замки 4.Указание мер безопасности. Транспортирование и хранение. 4.1.Перед эксплуатацией шкафа необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством 4.2.Запрещается использовать шкаф, собранный с отступлением от инструкции по сборке шкафов. 4.3.Шкаф эксплуатировать строго в вертикальном положении. Хранить и транспортировать шкафы следует только в заводской упаковке. Складирование шкафов в упаковке друг на друга не более 6 штук. 5.Гарантийные обязательства. Свидетельство о приёмке. 5.1.Предприятие- изготовитель гарантирует нормальную работу шкафа при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки, указанные в данном руководстве.Завод принимает претензии по качеству продукции в течении одного года после продажи. 5.2.Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств изделия. Вследствие постоянного усовершенствования конструкции изделий и улучшения технологического процесса между паспортом и изделием могут наблюдаться некоторые различия не снижающие потребительские качества продукции 5.3.При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приёмке». 5.5.Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки. 5.6 Шкафы серий ШРС предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях в интервале температуры окружающей среды от 0 ˚С до 30˚С при относительной влажности воздуха 45-80% и атмосферном давлении 630-800 мм рт.ст(84-106,7)кПа 5.6.Шкаф соответствует требованиям нормативных документов ТУ 9693-003-45015418-2005,п.1.2,1.3,ГОСТ 16371-2014, п. 5.2.30 и п.5.2.31 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ Упаковщик _________________________/ / Мастер участка упаковки ______________________/ / Штамп ОТК Дата упаковки <<______>>________________20____г. Дата продажи: <<______>>_________________20____г. Подпись продавца __________________________/ / Ваш региональный дилер _______________________/ / |  | Редакция от 18 июля 2016 г. ПАСПОРТ ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ Шкафы серии ШРС ШРС11(300), ШРС11(400) ШРС11(300)ДС, ШРС11(400)ДС ШРС12(300), ШРС12(400) ШРС12(300)ДС, ШРС12(400)ДС ШРС14(300), ШРС14(400) ШРС14(300)ДС, ШРС14(400)ДС |
| --- | --- | --- |
| -2- Содержание 1.Назначение изделия. 2.Технические характеристики и комплектность 3.Инструкция по сборке шкафов. 4.Указание мер безопасности. Транспортирование и хранение. 5.Гарантийные обязательства. Свидетельство о приёмке. 1.Назначение изделия. Модульные шкафы серии ШРС используются для хранения сменной одежды в офисных, производственных, спортивных помещениях, а также для организации камер хранения в магазинах и супермаркетах. Включают в себя основную секцию (начало модульного ряда) и дополнительную секцию (ДС), которая состыковывается с основной конструкцией. Дополнительные секции (ДС) поставляются с перегородкой и без стенок боковых, т.к. имеют общую боковую стенку с соседней секцией, а количество дополнительных секций может быть неограниченно. 2.Технические характеристики 2.1.Стандартная поставка-2 разобранных модуля в картонной коробке с необходимой фурнитурой. Сборка - с помощью саморезов, винтов и гаек. Открывание дверей шкафов -правое. Угол открывания дверей не менее 130 град. Замок(стандартно)- почтовый повышенной секретности 1:1000 Покрытие- краска полимерная порошковая, цвет(стандартно) светло серый RAL 7035. Размеры и масса шкафов: Наименование шкафа Масса, кг Габаритные размеры (высота х ширина х глубина), мм ШРС 11(300) 17 1850х300х500 ШРС 11(300)ДС 14 1850х300х500 ШРС 11(400) 19,5 1850х400х500 ШРС 11(400)ДС 16 1850х400х500 ШРС 12(300) 17 1850х300х500 ШРС 12(300)ДС 14 1850х300х500 ШРС 12(400) 19,5 1850х400х500 ШРС 12(400)ДС 16 1850х400х500 ШРС 14(300) 17,5 1850х300х500 ШРС 14(300)ДС 14,5 1850х300х500 ШРС 14(400) 20,2 1850х400х500 ШРС 14(400)ДС 16,5 1850х400х500 |  | -7- ШРС 11-300 +ШРС 11-300ДС, ШРС 11-400 +ШРС 11-400ДС |
| -6- **-только для нижней полки ШРС 11-300 +ШРС 11-300ДС ШРС 11-400 +ШРС 11-400ДС ШРС 12-300 +ШРС 12-300ДС ШРС 12-400 +ШРС 12-400ДС |  | -3- 2.2 Комплектность Наименование ШРС 11 ШРС 11ДС ШРС 12 ШРС 12 ДС ШРС 14 ШРС 14 ДС Стенка боковая левая, шт. 1 - 1 - 1 - Стенка боковая правая, шт. 1 - 1 - 1 - Перегородка - 1 - 1 - 1 Стенка задняя, шт. 1 1 1 1 1 1 Крыша, шт. 1 1 1 1 1 1 Дно, шт. 1 1 1 1 1 1 Полка, шт. 1 1 1 1 3 3 Дверь правая, шт. 1 1 2 2 4 4 Амортизатор двери, шт. 2 2 4 4 8 8 Замок повышенной секретности прямой, шт. 1 1 2 2 4 4 Саморез 4,8x12,шт. 8 8 8 8 8 8 Винт с прессшайбой М4х10, шт. 12 6 24 16 36 26 Гайка самоконтрящаяся М4, шт. 12 6 24 16 36 26 Крючок, шт. 2 2 4 4 - - Трубка ПВХ, шт 1 1 2 2 - - Ключ гаечный, шт. 1 1 1 1 1 1 Петля дверная, комплект 1 1 - - - - Паспорт, шт. 1 1 1 1 1 1 3.Инструкция по сборке шкафов. ПРОВЕРИТЬ КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ. |
| -4- |  | -5- *-дополнительная секция |

# Text boxes

4

Х 6

Х 12

ШРС 11-300     ШРС 12-300    ШРС 14-300

ШРС 11-400     ШРС 12-400    ШРС 14-400

1

Х 4

Х 4

Х 4

Х 4

Внутрь боковой стенки

Внутрь боковой стенки

Внутрь боковой стенки

Внутрь боковой стенки

2

ШРС 11-300+ДС*      ШРС 12-300+ДС*      ШРС 14-300+ДС*

ШРС 11-400+ДС*      ШРС 12-400+ДС*      ШРС 14-400+ДС*

Х 6

Х 6

3

х 8

х 8

5

Лицевая сторона шкафа

Х 6

ШРС 11-300                  ШРС 12-300 **

ШРС 11-300ДС             ШРС 12-300ДС**

ШРС 11-400                  ШРС 12-400 **

ШРС 11-400ДС             ШРС 12-400ДС**

Х 12

ШРС 14-300 + ШРС 14-300ДС

ШРС 14-400 + ШРС 14-400 ДС

Х 18

Х 18

6

ЗАКРЕПИТЕ ДВЕРИ СНАЧАЛА ЧЕРЕЗ КРУГЛЫЕ И ТОЛЬКО ЗАТЕМ ЧЕРЕЗ ОВАЛЬНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

Х 8

Х 8

Х16

Х16

7